Präsenzmelder KNX für Lagergassen und Korridore, Licht u. HKL, 15x5m,weiß (compact passimo KNX WH)

Infrarot - Präsenzmelder für Deckenmontage, Vollautomat/Halbautomat umschaltbar, Taster- oder Schalteransteuerung, Mischlichtmessung ~ 10...1500 lx, 1 oder 2 Ausgänge Licht: EIN/AUS oder Konstantlichtregelung, Verzögerung 30 s...20 min selbstlernend, Ausgang Präsenz: EIN/AUS, Ansprechverzögerung 0 s...10 min, Rückfallverzögerung 30 s...120 min, Ausgang Helligkeit, Ausgang Überwachung, Szenensteuerung mit 2 Szenen pro Lichtgruppe, fernbedienbar, Frontplatte Isolierstoff weiß 102,5x102,5x44 mm, Befestigungsplatte 70x70 mm für UP-Dose, Einbautiefe 40 mm, Betriebsspannung: BUS

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: thebenHTS

Typ: compact passimo KNX WH

Bestell-Nr.: 2019280

Einheit: ST

Zubehör

# Management- Fernbedienung (SendoPro 868-A)

Für die Inbetriebnahme oder Anpassung an Nutzungsbedingungen für den Installateur, optional. Übertragen von einzelnen Einstellwerten oder ganzen Parametersets an den Melder. Speichern und Abrufen von benutzerdefinierten Parametersets in internen Speicher oder auf separater SD-Karte. Passend für alle Fernsteuerbaren thebenHTS Präsenzmelder.

Bestell -Nr.: 9070675

# Service- Fernbedienung (QuickSet plus)

Für die Inbetriebnahme oder Anpassung an Nutzungsbedingungen, optional

Bestell -Nr.: 9070532

Benutzer- Fernbedienung (Clic)

optional

Bestell -Nr.: 9070515

# AP-Rahmen compact, weiß

Bestell- Nr.: 9070514