Präsenzmelder für Deckenmontage, Licht u. HKL, 7x7m (compact office 24V)

Theben HTS Präsenzmelder 360° für Deckenmontage, Vollautomatische Lichtsteuerung, Mischlichtmessung 10...1500 lx, 2 Relais für Licht und Präsenz, Erfassungsbereich quadratisch 7x7 m bei Montagehöhe 3 m, Relais Licht: 1 Schließer potentialfrei, 2 A 24 V DC, 230 V AC, Schaltleistung  50 W/460 VA, mind. 1 V/1 mA, Verzögerung 10 s...20 min selbstlernend / Kurzimpuls, Relais Präsenz: 1 Schließer potentialfrei, 50 W (24 V DC), 460 VA(230 V AC) mind. 1 V/1 mA, Ansprechverzögerung 0 s...10 min / Raumüberwachung, Rückfallverzögerung 10 s...120 min, fernbedienbar, Frontplatte Isolierstoff weiß102,5x102,5x33 mm, Befestigungsplatte 70x70 mm, Einbautiefe 40 mm

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: compact office 24V

Bestell-Nr.: 2014000

Einheit: ST

Zubehör

# QuickSet plus

Service- Fernbedienung

Bestell -Nr.: 9070532

Clik

Benutzer- Fernbedienung

Bestell -Nr.: 9070515

# AP-Rahmen compact, weiß

Bestell- Nr.: 9070514