Flur-Präsenzmelder für Deckenmontage, Licht u. HKL, 30x4m (compact passage)

Theben HTS Präsenzmelder für Deckenmontage, Vollautomat/Halbautomat umschaltbar, Taster- oder Schalteransteuerung, Mischlichtmessung ~ 10...1500 lx, 2 Relais für Licht und Präsenz, Erfassungsbereich rechteckig 30x4m bei Montagehöhe 2,5 m, Relais Licht: 1 Schließer 6 A 1400 VA, Verzögerung 10 s...20 min / Kurzimpuls, Relais Präsenz: 1 Schließer potentialfrei, 250 V AC, 50 W/50 VA mind. 0,5mV/10mA, Ansprechverzögerung 0 s...10 min / Raumüberwachung, Rückfallverzögerung 10 s...120 min fernbedienbar, Frontplatte Isolierstoff weiß 102,5x102,5x44 mm, Befestigungsplatte 70x70 mm, Einbautiefe 40 mm

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: compact passage

Bestell-Nr.: 2010090

Einheit: ST

Zubehör

# QuickSet plus

Service- Fernbedienung

Bestell -Nr.: 9070532

Clik

Benutzer- Fernbedienung

Bestell -Nr.: 9070515

# AP-Rahmen compact, weiß

Bestell- Nr.: 9070514