Präsenzmelder für Lagergassen und Korridore, Licht u. HKL, 15x5m, weiß (compact passimo WH)

Infrarot - Präsenzmelder für Deckenmontage, Vollautomat/Halbautomat umschaltbar, Taster- oder Schalteransteuerung, Mischlichtmessung ~ 10...1500 lx, 2 Relais für Licht und Präsenz, Betriebsspannung 230V; Erfassungsbereich rechteckig, gehend 75m2 (15 x 5 m), sitzend 50m2 (10 x 5 m) bei Montagehöhe 3,5 m, klare Abgrenzung des Erfassungsbereiches senkrecht unterhalb des Präsenzmelders; Relais Licht: 1 Schließer 6 A 1400 VA, Verzögerung 10 s...20 min / Kurzimpuls, Relais Präsenz: 1 Schließer potentialfrei, 250 V AC, 50 W/50 VA mind. 0,5mV/10mA, Einschaltverzögerung 0 s...10 min / Raumüberwachung, Ausschaltverzögerung 10 s...120 min fernbedienbar, Frontplatte Isolierstoff weiß 102,5x102,5x44 mm, Befestigungsplatte 70x70 mm für UP- Dose, Einbautiefe 40 mm

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: thebenHTS

Typ: compact passimo

Bestell-Nr.: 2010080

Einheit: ST

Zubehör

# Management- Fernbedienung (SendoPro 868-A)

Für die Inbetriebnahme oder Anpassung an Nutzungsbedingungen für den Installateur, optional. Übertragen von einzelnen Einstellwerten oder ganzen Parametersets an den Melder. Speichern und Abrufen von benutzerdefinierten Parametersets in internen Speicher oder auf separater SD-Karte. Passend für alle Fernsteuerbaren thebenHTS Präsenzmelder.

Bestell -Nr.: 9070675

# Service- Fernbedienung (QuickSet plus)

Für die Inbetriebnahme oder Anpassung an Nutzungsbedingungen, optional

Bestell -Nr.: 9070532

Benutzer- Fernbedienung (Clic)

optional

Bestell -Nr.: 9070515

# AP-Rahmen compact, weiß

Bestell- Nr.: 9070514