Präsenzmelder für Deckenmontage, 2xLicht u. HKL, 9x9m (ECO-IR DUAL–C NT)

Theben HTS Präsenzmelder 360° für Deckenmontage, Präsenzmelder für 2 Lichtgruppen, Vollautomat/Halbautomat umschaltbar, 2x Taster- oder Schalteransteuerung, 2 x Tageslichtmessung 10...1500 lx, 2 Relais für Licht, Erfassungsbereich quadratisch 9x9 m bei Montagehöhe 3 m (für gehende Personen), 7x7 m bei Montagehöhe 3 m (für sitzende Personen), Relais Licht: 2 Schließer 6 A 230V AC, nur für Fluoreszenzlampen (FL/PL) 1400 VA, Verzögerung 10 s...20 min selbstlernend, Einschaltstrombegrenzung für elektronische Vorschaltgeräte, fernbedienbar, Frontplatte Isolierstoff weiß 84x84 mm, Befestigungsplatte 70x70 mm, Einbautiefe 35 mm

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: ECO-IR DUAL–C NT

Bestell-Nr.: 2020401

Einheit: ST

Zubehör

# QuickSet plus

Service- Fernbedienung

Bestell -Nr.: 9070532

Clik

Benutzer- Fernbedienung

Bestell -Nr.: 9070515

# AP-Rahmen ECO-IR 360, weiß

Bestell- Nr.: 9070512

# QuickFix

# Einbaugehäuse für deckenbündigen Einbau in Hohldecken

Bestell- Nr.: 9070522

Deckel rund zu QuickFix

Bestell- Nr.: 9070517

Deckel quadratisch zu QuickFix

Bestell- Nr.: 9070516

# QuickFix Beton

# Einbaugehäuse für deckenbündigen Einbau für Betondecken

Bestell- Nr.: 9070521

Deckel rund zu QuickFix Beton

Bestell- Nr.: 9070519

Deckel quadratisch zu QuickFix Beton

Bestell- Nr.: 9070518