EIB/KNX Heizungsaktor für 12 thermische Stellantriebe (Triac) (HMT 12 EIB/KNX)

EIB/KNX Heizungsaktor für 12 thermische Stellantriebe; geräuschloses Schalten der Stellantriebe durch Verwendung von Triacs; 12 Kanäle zum Ansteuern von bis zu 13 thermischen Stellantrieben; eingebauter Transformator versorgt thermische Stellantriebe (24V); durch berührbare Schutzkleinspannung ideal zur Montage im Heizkreisverteiler. Heizfunktionen: Stetige und schaltende Stellgröße wählbar; Zwangsbetrieb über Objekt  wählbar; Sommerbetrieb; Notbetrieb bei Bus- oder Reglerausfall. Ermittlung der maximalen Stellgröße aller Kanäle zur Einbeziehung der Kesselsteuerung; Automatisches Entriegeln der thermischen Stellantriebe nach dem Einschalten.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: HMT 12 EIB/KNX

Bestell-Nr.: 4900274

Einheit: ST