Reiheneinbau-Dämmerungsschalter, 2 TLE, 2-50 000 Lux, m. Einbau-Lichtsensor (LUNA 110 m. Einbau-Lichtsensor)

Reiheneinbau-Dämmerungsschalter; Breite 35 mm; separater Einbau - Lichtsensor (IP 65); 1,5 m Anschlusskabel; 5 Helligkeitsbereiche: 2 – 50 000 Lux; Ein-/Ausschalt- Verzögerung 0-20min.; Testtaste, EIN/AUS permanent; unverz. LED Anzeige; DuoFix- Steckklemmen; Testtaste; Nulldurchgangsschaltung; 1 Wechsler 16AX/250V~ mit LED-Anzeige; Klarsichtabdeckung plombierbar

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: LUNA 110 m. Einbau-Lichtsensor

Bestell-Nr.: 110 0 200

Einheit: ST

Zubehör:

Klemmenabdeckung

Bestell-Nr.: 907 0 064