Digitaler-Dämmerungsschalter, 24V, 2 TLE, 2-99 000 Lux, Wochenprogramm m. Aufbau- Lichts. (LUNA 121 top2 24V RC m. Aufbau-Lichtsensor)

Digitaler Reiheneinbau-Dämmerungsschalter; Betriebsspannung 12-24 V UC, Breite 35 mm; separater Aufbau - Lichtsensor (IP 55); Helligkeitsbereich: 2 – 99 000 Lux; Ein-/Ausschalt- Verzögerung 0-59min.; textorientierte Bedienerführung und hinterleuchtetes Display; Wochenprogramm mit Ferien- und Feiertagsprogramm; Schnittstelle Speicherkarte/PC; externer Steuereingang m. 5 Funkt; Betriebsstundenzähler für Leuchtmittel; Antennenschnittstelle RC DCF; Testtaste, EIN/AUS permanent; DuoFix- Steckklemmen; PIN - Verschlüsselung; 10 Jahre Gangreserve; Nulldurchgangsschaltung; 1 Wechsler 16A/250V~; Klarsichtabdeckung plombierbar

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: LUNA 121 top2 24V RC m. Aufbau-Lichtsensor

Bestell-Nr.: 121 0 100

Einheit: ST

Zubehör:

Klemmenabdeckung

Bestell-Nr.: 907 0 050

Programmier -Set OBELISK top2

Speicherkarte, USB- Steckadapter, Software

Für Windows 2000/XP/Vista

Bestell- Nr.: 907 0 409

OBELISK top2 Speicherkarte einzeln

Bestell- Nr.: 907 0 404

Antenne top2 RC-DCF

Bestell- Nr.: 907 0 0011

23.2.2011