Digitaler- 2 Kanal- Dämmerungsschalter, 2 TLE, 2-99 000 Lux, Wochenprogramm m. Einbau-Lichts. (LUNA 122 top2 RC m. Einbau-Lichtsensor)

Digitaler- Reiheneinbau-Dämmerungsschalter; Breite 35 mm; separater Einbau - Lichtsensor (IP66); Helligkeitsbereich: 2 – 99 000 Lux; Ein-/Ausschalt- Verzögerung 0-59min.; textorientierte Bedienerführung und hinterleuchtetes Display; Wochenprogramm mit Ferien- und Feiertagsprogramm; Schnittstelle Speicherkarte/PC; 2 externe Steuereingänge m. 5 Funkt; 2 Betriebsstundenzähler für Leuchtmittel; Antennenschnittstelle RC DCF; Testtaste, EIN/AUS permanent; DuoFix- Steckklemmen; Nulldurchgangsschaltung; 2 Wechsler 16A/250V~; Klarsichtabdeckung plombierbar

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: LUNA 122 top2 RC m. Einbau-Lichtsensor

Bestell-Nr.: 122 0 200

Einheit: ST

Zubehör:

Klemmenabdeckung

Bestell-Nr.: 907 0 050

Programmier -Set OBELISK top2

Speicherkarte, USB- Steckadapter, Software

Für Windows 2000/XP/Vista

Bestell- Nr.: 907 0 409

OBELISK top2 Speicherkarte einzeln

Bestell- Nr.: 907 0 404

Antenne top2 RC-DCF

Bestell- Nr.: 907 0 0011