LED-Strahler mit Bewegungsmelder für Wandmontage, Erfassungsbereich 180°, max. 12 m, weiß, IP 55 (LUXA 102-180 LED 32W WH)

1 x 4-fach LED Strahler 32 W (entspricht ca. 230 W Halogenstrahler) mit Bewegungsmelder für Wandmontage; +- 45° drehbarer Sensorkopf; Erfassungsbereich 180°; Reichweite 12 m (Montagehöhe 2,5 m); Unterkriechschutz mit Radius 2 m; Bereichseingrenzung durch Linsenaufsatz; Innen- oder Außenmontage (IP55); zusätzlicher Schaltausgang Licht (Relais 230 V AC); automatische Schaltung helligkeits- und bewegungsabhängig oder Dauerschaltung; Mischlichtmessung ca. 5...200 lx; Einschaltdauer 5 s...10 min;  Gehäuse weiß 30x18x8 cm; Stecksockel; inkl. Schrauben und Dübel.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: LUXA 102-180 LED 32W WH

Bestell-Nr.: 1020975

# Einheit: ST