Wohnkomfort-Steuergerät, Erweiterungsgerät, 4 Kanäle (LUXOR 404 Vierkanalerweiterung)

4 Kanal Erweiterungsmodul LUXOR 404; Reiheneinbaugehäuse (4 TE); Schnellbefestigung; Breite 72 mm; 2-Draht COM Schnittstelle; 4 Eingänge Taster /Schalter; C1: Stromstoß- und Zeitfunktion 1-15 Min.; Ausschaltvorwarnung; Nachschalt- und Dauerfunktion; C2: Stromstoß- und Zeitfunktion 1-20 Min. mit Ausschaltvorwarnung/abschaltbar und Dauerfunktion; C3: Stromstoßfunktion; C4: Stromstoßfunktion geeignet für FI (RCD); Handschalter; LEDs zur Anzeige der Ein-/Ausgangssignale; Betriebsspannung 230V~/50 Hz; 4 Relaisausgänge; Schließer 16 A 250 V~.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: LUXOR 404 Vierkanalerweiterung

Bestell-Nr.: 4040000

Einheit: ST