# Ausschreibungstext für Präsenzmelder

# LON Präsenzmelder für Deckenmontage PlanoCentro UWH PCLON / UBK PCLON / USR PCLON

Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für UP/AP-Montage; flaches Design, mit Metalleinbaurahmen für Schraubbefestigung in UP/AP-Dose für Beton-, Gips- oder Holzdecken; Erfassungsbereich quadratisch 360°, gehend 100 m2 (10 x 10 m), sitzend 64 m2 (8 x 8 m) bei 3.5 m Montagehöhe;

Automatische präsenz- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung und HLK;

Schalten oder Konstantlichtregelung; Betrieb als Voll- oder Halbautomat umschaltbar;

Mischlichtmessung 3-fach ca. 10 – 2000 Lux;

Topologie LON FTT, Betriebsspannung 24 V AC / DC;

2 unabhängige Constant Light Controller #3050 zur Ansteuerung von zwei Lichtgruppen, Schalten oder Konstantlichtregelung mit Stand-by-Funktionalität, Helligkeits-Sollwert mit Netzwerkvariable einstellbar;

3 x Occupancy Controller #3071 zur Ansteuerung der Constant Light Controller oder zur Nutzung als Präsenzkanäle, Ausschaltverzögerung 10 s – 100 min, Einschaltverzögerung 0 s – 30 min;

3 x Light Sensor #1010, einzeln kalibrierbar, Lichtmessung wählbar;

Occupancy Sensor #1060;

Scene Panel #3250 mit der Benutzer-Fernbedienung SendoClic nutzbar;

Scene Controller #3251;

Parallelschaltung mehrerer Präsenzmelder ohne Logikbausteine, Plug-in für komfortable Einstellung der Parameter und Funktionalität, Fernparametrierbar und Auslesen der eingestellten Parameter; Abdeckrahmen weiss (UWH), schwarz (UBK), silber (USR) 123 x 123 x 5 mm, wechselbar nach Form, Farbe und Material; Schutzart IP 40 im eingebauten Zustand

Fabrikat: thebenHTS

Typ: PlanoCentro U.. PCLON

Bestell-Nr.:	206 9 202 (PlanoCentro UWH PCLON, weiss, ähnlich RAL 9010)

206 9 203 (PlanoCentro UBK PCLON, schwarz, ähnlich RAL 9005)

206 9 204 (PlanoCentro USR PCLON, silber, ähnlich RAL 9006)

Einheit: ST

### Zubehör

### Management-Fernbedienung „SendoPro 868-A“

Optional, für Inbetriebnahme oder Anpassung an Nutzungsbedingungen für den Installateur.

Text Bedienerführung im Display. Übertragung von einzelnen Einstellwerten oder ganzen Parametersets an den Melder möglich. Passend für alle ferneinstellbaren thebenHTS Präsenzmelder.

Bestell -Nr.: 9070675

### Benutzer-Fernbedienung „SendoClic“

Optional

Bestell -Nr.: 9070690

### UP-Dose, 115 x 115 x 100 mm

Agro/Kaiser UP-Abzweigdose 9908.01

Bestell -Nr.: 9070689