Präsenzmelder, Hohldeckeneinbau, Reinweiß (PlanoCentro 101-EWH)

Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Hohldeckeneinbau; flaches Design; Einbauausschnitt 100x100mm; Materialstärke bis 26 mm; Vollautomat/Halbautomat umschaltbar, Taster- oder Schalteransteuerung mit automatischer Erkennung, Mischlichtmessung 5-2000 lx, 2 Relais für Licht und Präsenz; Betriebsspannung 230V; quadratischer 360°-Erfassungsbereich max. gehend 100m2 (10x10 m) sitzend 64m2 (8x8 m) bei 3,5m Montagehöhe; Relais Licht: 1 Schließer 10 A, 2300 VA, Ausschaltverzögerung 10 s...60 min / Kurzimpuls; Relais Präsenz: 1 Schließer potentialfrei, 60 W /220 V DC  bzw. 62 VA/ 250V AC mind. 0,5mV/10mA, Einschaltverzögerung 0 s...10 min / Raumüberwachung, Ausschaltverzögerung 10 s...120 min, 6 Grundeinstellungen oder Parameter fernbedienbar und Parameter auslesbar (SendoPro 868-A), Frontrahmen Reinweiß 112 x112 x 5 mm, Einbautiefe 80 mm; Schutzart IP 40

Installieren und in Betrieb nehmen

Fabrikat: thebenHTS

Typ: PlanoCentro 101-EWH

Bestell-Nr.: 2030102

Einheit: ST

Zubehör

Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Slave-Gerät (PlanoCentro 000-EWH)

Nur einsetzbar mit PlanoCentro 101-EWH als Master.

Typ: PlanoCentro 000-EWH

Bestell-Nr.: 2040102

# Management-Fernbedienung (SendoPro 868-A)

Für Inbetriebnahme oder Anpassung an Nutzungsbedingungen für den Installateur, optional. Text- Bedienerführung im Display. Übertragung von einzelnen Einstellwerten oder ganzen Parametersets an den Melder möglich. Abrufen und Speichern von benutzerdefinierten Parametersets im internen Speicher oder auf separater SD-Karte möglich. Passend für alle fernsteuerbaren ThebenHTS Präsenzmelder.

Bestell -Nr.: 9070675

Benutzer-Fernbedienung (SendoClic)

Bestell -Nr.: 9070690