Präsenzmelder für Deckenmontage, max. 7x7m (PräsenzLight 360)

Theben HTS Präsenzmelder 360° für Deckenmontage, vollautomatische Lichtsteuerung, Mischlichtmessung  10...1500 lx, 1 Relais für Licht, Erfassungsbereich quadratisch max. 7 x 7 m bei 3 m Höhe, und 8 x 8 m bei 3,5 m Höhe, Relais Licht: 1 Schließer 6 A 1400 VA, Verzögerung 10 s...20 min selbstlernend / Kurzimpuls, Schutzart IP54, fernbedienbar, Frontplatte Isolierstoff weiß 86x86x27 mm, Befestigungsplatte 70x70 mm, Einbautiefe 40 mm

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: PräsenzLight 360

Bestell-Nr.: 200 0 000

Einheit: ST

Zubehör

# QuickSet plus

Service- Fernbedienung

Bestell -Nr.: 9070532

Clik

Benutzer- Fernbedienung

Bestell -Nr.: 9070515

# AP-Rahmen PräsenzLight, weiß

Bestell- Nr.: 9070513