# Ausschreibungstext für Präsenzmelder

# LON Präsenzmelder für Wandmontage PresenceLight 180 PLLON WH / BK / SR

Passiv-Infrarot-Präsenzmelder (PIR) für Wandmontage; Erfassungsbereich 180°, gehend 100 m2 (Radius 8 m) sitzend 25 m2 (7 x 3,5 m) bei 2,2 m Montagehöhe;

Automatische präsenz- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung und HLK;

Schalten oder Konstantlichtregelung; Betrieb als Voll- oder Halbautomat umschaltbar;

Mischlichtmessung ca. 5 – 2000 Lux;

Topologie LON FTT, Betriebsspannung 24 V AC / DC; integrierter Busankoppler;

2 unabhängige Constant Light Controller #3050 zur Ansteuerung von zwei Lichtgruppen, Schalten oder Konstantlichtregelung mit Stand-by-Funktionalität, Helligkeits-Sollwert mit Netzwerkvariable einstellbar;

3 x Occupancy Controller #3071 zur Ansteuerung der Constant Light Controller oder zur Nutzung als Präsenzkanäle, Ausschaltverzögerung 10 s – 100 min, Einschaltverzögerung 0 s – 30 min;

Light Sensor #1010, kalibrierbar;

Occupancy Sensor #1060;

Scene Panel #3250 mit der Benutzer-Fernbedienung SendoClic nutzbar;

Scene Controller #3251;

Parallelschaltung mehrerer Präsenzmelder ohne Logikbausteine, Plug-In für komfortable Einstellung der Parameter und Funktionalität, Fernparametrierbar;

Schutzart IP40 im eingebauten Zustand, Frontplatte Isolierstoff weiss 86x86x27 mm, Befestigungsplatte 70x70 mm, Einbautiefe 38 mm.

Fabrikat: thebenHTS

Typ: PresenceLight 180 PLLON

Bestell-Nr.:	200 9 150 (PresenceLight 180 PLLON, weiss, ähnlich RAL 9010)

200 9 151 (PresenceLight 180 PLLON, schwarz, ähnlich RAL 9005)

200 9 152 (PresenceLight 180 PLLON, silber, ähnlich RAL 9006)

Einheit: ST

### Zubehör

### Management-Fernbedienung „SendoPro 868-A“

Optional, für Inbetriebnahme oder Anpassung an Nutzungsbedingungen für den Installateur.

Text Bedienerführung im Display. Übertragung von einzelnen Einstellwerten oder ganzen Parametersets an den Melder möglich. Passend für alle ferneinstellbaren thebenHTS Präsenzmelder.

Bestell -Nr.: 9070675

### Benutzer-Fernbedienung „SendoClic“

Optional

Bestell -Nr.: 9070690

AP-Rahmen PresenceLight 40WH

Bestell- Nr.: 9070606

QuickSafe Ballschutzkorb

Bestell- Nr.:9070531