# Ausschreibungstext für Bewegungsmelder

# Bewegungsmelder theMova S360 KNX DE WH / GR

Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für Deckenmontage; Automatische, bewegungs- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung und HLK; Erfassungsbereich: rund 360°, gehend bis zu 64 m2 (Ø 9 m), Montagehöhe bis zu 4 m;

Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LED‘s geeignet;

Energieverbrauch ca. 8 mA / 9 mA mit LED ein; Schutzart IP 20, im eingebauten Zustand IP 40; Betriebstemperatur -15° C bis +50° C;

1 Kanal Licht C1, Schaltbetrieb; Betrieb als Voll- oder Halbautomat umschaltbar; Helligkeits-Schaltwert einstellbar in Lux über Parameter, Objekt oder Fernbedienung; Teach-in des Helligkeits-Schaltwerts; Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer Anwesenheit (Kurzzeit-Präsenz); Manuelle Übersteuerung mittels Telegramm oder Fernbedienung;

1 Kanal Präsenz C4, Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit einstellbar;

Separate Sperrobjekte für Licht- und Präsenzkanal; Erfassen und Senden der aktuellen Helligkeit; Einstellbare Empfindlichkeit; Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich; Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Parallelschaltung mehrerer Bewegungsmelder (Master/Slave oder Master/Master); Fernparametrierbar mit Fernbedienung;

Montage in Hohldecken mit Federn, Deckenausschnitt Ø 62 – 70 mm, Einbautiefe ca. 45 mm.

Fabrikat: 	thebenHTS

Typ: 		theMova S360 KNX DE..

Bestell-Nr.: 	1039560 (theMova S360 KNX DE WH, Weiss)

1039561 (theMova S360 KNX DE GR, Grau)

Einheit: ST

### Zubehör

### Management-Fernbedienung „SendoPro 868-A“

Optional

Für Inbetriebnahme oder Anpassung an Nutzungsbedingungen für den Installateur.

Text-Bedienerführung im Display. Übertragung von einzelnen Einstellwerten oder ganzen Parametersets an den Melder möglich. Passend für alle ferneinstellbaren thebenHTS Präsenz- und Bewegungsmelder.

Bestell-Nr.: 9070675

### Service-Fernbedienung „theSenda P“

Optional

Bestell-Nr.: 9070910

### Benutzer-Fernbedienung „theSenda S“

Optional

Bestell-Nr.: 9070911