LED-Strahler mit Bewegungsmelder für Wandmontage, Erfassungsbereich 180°, max. 12 m, schwarz, IP 55 (theLeda E20 BK)

1 LED Strahler 20 W mit Bewegungsmelder für Wandmontage; Sensor um ± 90° horizontal und 90° nach unten drehbar; Erfassungsbereich 180°; Reichweite 12 m (Montagehöhe 2,5 m); Innen- oder Außenmontage (IP 55); automatische Schaltung helligkeits- und bewegungsabhängig; Mischlichtmessung ca. 2...200 lx; Einschaltdauer 5 s...10 min;  Gehäuse schwarz 12x17x17 cm; Stecksockel; inkl. Schrauben und Dübel.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: theLeda E20 BK

Bestell-Nr.: 1020914

# Einheit: ST