2 LED-Strahler mit Bewegungsmelder für Wandmontage, Erfassungsbereich 90°, max. 10 m, weiß, IP 44 (LUXA 102-140 LED 16W WH)

2 LED Strahler je 8W (ca. 860 lm) mit Bewegungsmelder für Wandmontage; +- 45° dreh- und 90° schwenkbarer Sensorkopf; Erfassungsbereich 90°; Reichweite 10 m ( Montagehöhe 2,5 m); zusätzlicher 140° Unterkriechschutz mit Radius 2 m; Bereichseingrenzung durch Linsenaufsatz; Innen- oder Außenmontage (IP44); automatische Schaltung helligkeits- und bewegungsabhängig oder rein helligkeitsabhängig (Dämmerungsschalter); Mischlichtmessung ca. 5...200 lx; Einschaltdauer 5 s...10 min;  Gehäuse weiß 17x18x6 cm; Stecksockel; inkl. Schrauben und Dübel.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: LUXA 102-140 LED 16W WH

Bestell-Nr.: 1020973

# Einheit: ST