Actionneur EIB/KNX motorisé avec régulateur de température intégré (CHEOPS control EIB/KNX)

Actionneur pour la régulation continue des vannes ; identification totalement automatisée de la course des vannes ; 2 entrées pour un contact de fenêtre ou un détecteur de présence (par exemple) ; mesure externe de la température ; 5 voyants d’affichage du réglage de la valeur théorique ou de la course ; 2 touches pour le réglage de la valeur théorique ; course max. : 7,5 mm ; régulation de la température : régulation du chauffage (régulation permanente), chauffage à 2 niveaux, chauffage et refroidissement ; fonctionnement en mode maître/esclave en cas d’utilisation d’autres actionneurs (CHEOPS drive) ; accessoires : 2 adaptateurs compris dans la livraison pour les vannes courantes ; couleur du boîtier : blanc ; verrouillage à clé (protection contre le vandalisme).

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : CHEOPS control EIB/KNX

N° de réf. : 7329201

Conditionnement : à la pièce