Détecteur de présence KNX pour montage au plafond dans couloirs, lumière et CVC, 30 x 4 m (compact passage KNX)

Détecteur de présence Theben HTS pour montage au plafond, commutation automatique/semi-automatique, commande par bouton-poussoir ou commutateur, mesure de lumière mixte ~ 10...1 500 Lux, portée 30 x 4,5 m avec hauteur de montage 3 m, 1 ou 2 sorties d’éclairage : MARCHE/ARRÊT ou régulation à lumière constante, temporisation 30 s...20 min par auto-apprentissage, sortie de présence : MARCHE/ARRÊT, retard à la mise sous tension 0 s...10 min, temporisation de retour 30 s...120 min, sortie luminosité, sortie surveillance, commande d’ambiance d’éclairage avec 2 scènes par groupe de luminaires, réglable à distance, plaque frontale matériau isolant blanc 102,5 x 102,5 x 44 mm, plaque de fixation 70 x 70 mm, profondeur d’encastrement 40 mm, tension de service : BUS

Livraison, montage, raccordement et réglage prêt à l'emploi

Fabricant : Theben

Type : compact passage KNX

N° de réf. : 2019 290

Unité : ST

Accessoires

# QuickSet plus

Télécommande de service

N° de réf. : 9070532

Clik

Télécommande utilisateur

N° de réf. : 9070515

# Boîtier apparent compact, blanc

N° de réf. : 9070514