Détecteur de présence pour couloir à monter au plafond, commande Éclairage et CVC, 30 x 4 m (compact passage)

Détecteur de présence de Theben HTS pour montage au plafond, mode de commutation automatique/semi-automatique, commande par bouton-poussoir ou interrupteur, mesure de lumière mixte de 10 à 1 500 lx, 2 relais pour l’éclairage et la présence, portée de 30 x 4,5 m en cas de montage à une hauteur de 3 m, relais Éclairage : 1 contact à fermeture 6 A/1 400 VA, temporisation de 10 s à 20 min. par auto-apprentissage/impulsion courte, relais Présence : 1 contact à fermeture exempt de potentiel, 250 Vca, 50 W/50 VA, temporisation de réponse de 0 s à 10 min./surveillance de la pièce, temporisation de retour de 10 s à 120 min., possibilité d'utilisation d'une télécommande, face avant en matière isolante blanche 102,5 x 102,5 x 44 mm, plaque de fixation 70 x 70 mm, profondeur d’encastrement de 40 mm.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

Fabricant : Theben

Type : compact passage

N° de réf. : 2010090

Conditionnement : à la pièce

Accessoires

# QuickSet plus

Télécommande de service

N° de réf. : 9070532

Clic

Télécommande utilisateur

N° de réf. : 9070515

# Cadre apparent compact, blanc

N° de réf. : 9070514