Interrupteur crépusculaire monté en série, 2 UD, 2-2000 Lux, avec capteur de luminosité encastré (LUNA 109 avec capteur de luminosité encastré)

Interrupteur crépusculaire monté en série ; largeur 35 mm ; capteur de luminosité séparé encastré (IP 65) ; câble de raccordement 1,5 m ; plage de luminosité : 2 - 2000 Lux ; temporisation à l’enclenchement / au déclenchement 60 sec / 60 sec. ; affichage LED non temporisé ; bornes enfichables DuoFix ; touche de test ; 1 inverseur 16 A/250 V~ avec affichage LED ; couvercle transparent plombable

Livraison, montage, raccordement et réglage prêt à l'emploi

...

Fabricant : Theben

Type : LUNA 109 av. capteur de luminosité encastré

N° de réf. : 109 0 200

Unité : ST

Accessoires :

Cache-bornes

N° de réf. : 907 0 064