Interrupteur crépusculaire monté en série, 2 UD, 2-50 000 Lux, avec capteur de luminosité en saillie (LUNA 110 avec capteur de luminosité en saillie)

Interrupteur crépusculaire monté en série ; largeur 35 mm ; capteur de luminosité séparé en saillie (IP 55) ; 5 plages de luminosité : 2 – 50 000 Lux ; temporisation à l’enclenchement / au déclenchement 0 – 20 min ; touche de test, MARCHE/ARRÊT permanent ; affichage LED non temporisé ; bornes enfichables DuoFix ; touche de test ; 1 inverseur 16 A/250 V~ avec affichage LED ; couvercle transparent plombable

Livraison, montage, raccordement et réglage prêt à l'emploi

...

Fabricant : Theben

Type : LUNA 110 av. capteur de luminosité en saillie

N° de réf. : 110 0 100

Unité : ST