Interrupteur crépusculaire, 3 UD, 2-2 000 Lux, programme hebdomadaire numérique, av. capteur de luminosité encastré (LUNA 120 top2 av. capteur de luminosité encastré)

Interrupteur crépusculaire monté en série ; largeur 35 mm ; capteur de luminosité analogique encastré séparé (IP 65) ; plage de luminosité à réglage analogique  : 2 – 2 000 Lux ; temporisation à l’enclenchement / au déclenchement 0 – 59 min ; guidage de l’utilisateur avec lignes de texte et écran rétroéclairé ; programme hebdomadaire ; interface carte mémoire/PC ; MARCHE/ARRÊT permanent ; affichage LED non temporisé ; bornes enfichables DuoFix ; code PIN ; réserve de marche 10 ans ; commutation au passage par zéro ; inverseur 16 A/250 V~ ; couvercle transparent plombable

Livraison, montage, raccordement et réglage prêt à l'emploi

...

Fabricant : Theben

Type : LUNA 120 top2 av. capteur de luminosité encastré

N° de réf. : 120 0 200

Unité : ST

Accessoires :

Cache-bornes

N° de réf. : 907 0 050

Kit de programmation OBELISK top2

Carte mémoire, adaptateur enfichable USB, logiciel

Pour Windows 2000/XP/Vista

N° de réf. : 907 0 409

Carte mémoire OBELISK top2, à l'unité

N° de réf. : 907 0 404