Interrupteur crépusculaire numérique, 2 UD, 2-99 000 Lux, programme hebdomadaire av. capteur de luminosité en saillie (LUNA 121 top2 RC av. capteur de luminosité en saillie)

Interrupteur crépusculaire numérique monté en série ; largeur 35 mm, capteur de luminosité séparé en saillie (IP 55) ; plage de luminosité : 2 – 99 000 Lux ; temporisation à l’enclenchement / au déclenchement 0 – 59 min ; guidage de l’utilisateur avec lignes de texte et écran rétroéclairé ; programme hebdomadaire avec programme vacances et jours fériés ; interface carte mémoire/PC ; entrée de commande externe av. 5 fonctions ; compteur horaire pour l'éclairage ;  interface antenne RC DCF ;  touche de test, MARCHE/ARRÊT permanent ; bornes enfichables DuoFix ; code PIN ; réserve de marche 10 ans ; commutation au passage par zéro ; 1 inverseur 16 A/250 V~ ; couvercle transparent plombable

Livraison, montage, raccordement et réglage prêt à l'emploi

...

Fabricant : Theben

Type : LUNA 121 top2 RC av. capteur de luminosité en saillie

N° de réf. : 121 0 100

Unité : ST

Accessoires :

Cache-bornes

N° de réf. : 907 0 050

Kit de programmation OBELISK top2

Carte mémoire, adaptateur enfichable USB, logiciel

Pour Windows 2000/XP/Vista

N° de réf. : 907 0 409

Carte mémoire OBELISK top2, à l'unité

N° de réf. : 907 0 404

Antenne top2 RC-DCF

N° de réf. : 907 0 0011