Interrupteur crépusculaire numérique à montage mural en saillie, 2 à 200 Lux, avec coupure de nuit (LUNA 129 star-time)

Interrupteur crépusculaire numérique à montage mural en saillie avec minuterie numérique intégrée ; IP 55 ; boîtier de 85 x 118 x 49 mm ; écran LCD avec trois boutons ; gamme de luminosité : 2 à 200 Lux ; valeur prédéfinie de près de 15 Lux ; temporisation de 0 à 10 minutes à l’allumage et à l’extinction ; autonomie de 1,5 années grâce à une pile au lithium remplaçable ; 1 contact à fermeture 16(10) A 230 V~.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : LUNA 129 star-time

N° de réf. : 1290700

Conditionnement : à la pièce