Détecteur de mouvement encastré, montage mural, commande de l'éclairage, 200°, Ø max. de 8 m, IP 40 (LUXA 103-200)

Détecteur de mouvement encastré, montage mural, zone de détection de 200°, portée de rayon réglable de 1 à 8 m (hauteur de montage de 1,2 à 2 m), pouvant être augmentée grâce à la fonction maître / esclave ou maître / maître, zone de détection pouvant être limitée grâce à des segments, utilisable en remplacement d'un inverseur ou d'un interrupteur, adapté aux cadres de recouvrement 50 x 59 mm, interrupteur manuel intégré MARCHE / AUTO / ARRÊT, commutation automatique en fonction de la luminosité et du mouvement, mesure de lumière mixte env. 10 à 1 000 lx, durée d'enclenchement de 5 s à 12 min, préavis d'extinction activable, relais éclairage: 1 contact à fermeture 10 A / 230 V~, charge de lampe à incandescence 1 000 W, cadre 80 x 80 mm, avec bornes à vis.

Livraison, montage, raccordement et réglage prêt à l’emploi

Fabricant : Theben

Type : LUXA 103-200

N° de réf. : 103 0 030

# Unité : ST

Accessoires

## Filtre antiparasite (élément RC)

Destiné à la protection contre des détériorations dues à des surtensions ou des remises en marche (synchronisations) d'un détecteur de mouvement, causées par exemple par des fusibles, des tubes fluorescents ou des transformateurs électriques.

250 V CA / 47 ohms, 0,1 µF

Dimensions : 24 x13 x 6 mm

N° de réf. : 9070523