Appareil centralisé d'affichage et de commande pour LUXOR (LUXOR 426)

Écran multifonction au design extra plat ; montage encastré ; panneau 128 x 93 x 15 mm ; blanc ; écran avec 6 pages lumineuses différentes de 8 lignes chacune ; affichage de l'heure, du jour, de la date ainsi que fonctions centrales et automatiques ; affichage des données météorologiques en cours ainsi que les valeurs min./max. combiné à LUXOR 411 et 412 ; écran avec rétroéclairage ; possibilité de sélectionner la page favorite parmi 6 pages ; minuterie à 8 canaux, combiné à un thermostat d'ambiance RAMSES pour la baisse de température de chauffage. Programme quotidien et hebdomadaire ; commutation manuelle de l'appareil pour les fonctions centralisées et de groupe ainsi que le fonctionnement manuel et automatique ; programme quotidien et hebdomadaire ; programmation astronomique (selon le lever et le coucher du soleil) ; heures de commutation programmables librement ainsi que heures de commutation astronomiques préprogrammables ; réglage de décalage +- 120 min ; saisie du site par la liste des villes ; chemin d'accès individuel des canaux horaires avec sorties possibles ; positionnement temporisé des fonctionnement combiné avec LUXOR 408/409 ainsi que l'envoi de pourcentages des valeurs de variation à LUXOR 405 ; horaires de verrouillage pour suppression des signaux d'aube ou de crépuscule du module de détection LUXOR 411 ; horaires de verrouillage astronomique pour le décalage horaire de l'activation/désactivation des volets roulants/stores ; passage automatique à l'heure d'été/d'hiver ; code PIN ; raccord COM et raccord 230 V.

Livraison, montage, raccordement et réglage prêt à l'emploi

...

Fabricant : Theben

Type : LUXOR 426

N° de réf. : 4260000

Unité : ST