Petit appareil de commande (ca) avec 6 entrées et 4 sorties

Petit appareil de commande installé en série ; fixation par encliquetage ou montage mural ; largeur de 72 mm ; 34 blocs fonctionnels intégrés et utilisables jusqu’à 200 fois (au maximum) ; programmation directe sur l’appareil ou via le logiciel convivial ; 3 niveaux de protection par mot de passe ; télécommande/télésurveillance par modem ou modem GSM ; transmission de messages SMS ; activation possible des fonctions e-mail ou télécopie ; extension possible grâce à des modules avec 4 sorties ou entrées. Blocs fonctionnels : fonctions logiques, BOOLÉEN, définition/réinitialisation, temporisation, conformateur d’impulsions, front, clignoteur, relais d’appel de courant, compteur d’heures de fonctionnement, compteur, compteur avant/arrière, comparateur, horloge temps réel, convertisseur de signal (GAIN), afficheur (4 lignes de 12 caractères pour les données ou les commentaires), comparateur de plages, déclencheur de Schmitt (régulateur à 2 points), modulation de largeur d’impulsions, commutation en fonction de la fréquence, GSM/SMS, générateur aléatoire, fonction MAJ, addition, soustraction, multiplication, division, comparateur de fonctions arithmétiques. Zone d’affichage LCD avec guidage en clair de l’utilisateur. Affichage des états de commutation des entrées/sorties et fonction MMI. Tension de service de 100 à 240 V~/50 Hz ; 6 entrées numériques ; 4 sorties de relais 8 A/250 V~.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : PHARAO-II 10 (AC)

N° de réf. : 5750210

Conditionnement : à la pièce