# Texte de soumission pour détecteurs de présence

# Détecteur de présence LON pour montage intégré au plafond PlanoCentro EWH PCLON / EBK PCLON / ESR PCLON

Détecteur de présence passif infrarouge (PIR) pour montage en faux-plafond ; design plat ; zone de détection carrée à 360°, en mouvement 100 m2 (10 x 10 m), assis 64 m2 (8 x 8 m) pour une hauteur de montage de 3,5 m ;

Commande automatique en fonction de la présence et de la luminosité des systèmes d'éclairage et CVC ;

Commutation ou régulation à lumière constante ; fonctionnement commutable en mode automatique ou semi-automatique ;

Mesure de lumière mixte triple env. 10 – 2000 lux ;

Topologie LON FTT, tension de service 24 V CA / CC ;

2 x Constant Light Controller #3050 indépendants pour la commande de deux groupes de luminaires, commutation ou régulation à la lumière constante avec fonction de veille, valeur de consigne de luminosité réglable avec la variable du réseau ;

3 x Occupancy Controller #3071 pour la commande du Constant Light Controller ou pour une utilisation comme canaux de présence, temporisation au déclenchement 10 s – 100 min, temporisation à l'extinction 0 s – 30 min ;

3 x Light Sensor #1010, étalonnables individuellement, mesure de luminosité sélectionnable ;

Occupancy Sensor #1060 ;

Scene Panel #3250 utilisable avec la télécommande utilisateur SendoClic ;

Scene Controller #3251 ;

Montage en parallèle de plusieurs détecteurs de présence sans modules logiques, plug-in pour un réglage confortable des paramètres et de la fonctionnalité, paramétrage et consultation des paramètres réglés à distance ;

Découpe de montage 100 x 100 mm, caches de recouvrement blancs (EWH), noirs (EBK), argents (ESR) 112 x 112 x 5 mm, pouvant être remplacés avec choix dans la forme, la couleur et le matériau ; indice de protection IP 40 à l'état monté

Fabricant : thebenHTS

Type: PlanoCentro E.. PCLON

N° de réf. :	206 9 102 (PlanoCentro EWH PCLON, blanc, similaire à RAL 9010)

206 9 103 (PlanoCentro EBK PCLON, noir, similaire à RAL 9005)

206 9 104 (PlanoCentro ESR PCLON, argent, similaire à RAL 9006)

Unité : ST

### Accessoires

### Télécommande de gestion « SendoPro 868-A »

En option, pour la mise en service ou l'adaptation aux conditions d'utilisation pour l'installateur.

Guidage de l'utilisation par texte affiché. Transfert au détecteur de valeurs de réglage individuelles ou de groupes de paramètres complets. Adapté pour tous les détecteurs de présence thebenHTS commandés à distance.

N° de réf. : 9070675

### Télécommande utilisateur « SendoClic »

En option

N° de réf. : 9070690

### Kit d'encastrement PlanoSet RQ

En option

Boîtier d'encastrement pour un montage en faux-plafond facile et rapide composé d'un boîtier d'encastrement rond PlanoFix E d'un diamètre de 126 mm, d'un cache de recouvrement PlanoCover 142 x 142 mm et de pièces de montage ;

Type : PlanoSet RQ E..

N° de réf. :	907 0 736 (PlanoSet RQ EWH, blanc, similaire à RAL 9010)

907 0 737 (PlanoSet RQ EBK, noir, similaire à RAL 9005)

907 0 738 (PlanoSet RQ ESR, argent, similaire à RAL 9006)

### Kit d'encastrement PlanoSet RR

En option

Boîtier d'encastrement pour un montage en faux-plafond facile et rapide composé d'un boîtier d'encastrement rond PlanoFix E d'un diamètre de 126 mm, d'un cache de recouvrement PlanoCover d'un diamètre de 172 mm et de pièces de montage ;

Type : PlanoSet RR E..

N° de réf. :	907 0 740 (PlanoSet RR EWH, blanc, similaire à RAL 9010)

907 0 741 (PlanoSet RR EBK, noir, similaire à RAL 9005)

907 0 742 (PlanoSet RR ESR, argent, similaire à RAL 9006)