Détecteur de présence, montage en faux-plafond (PlanoCentro 101-EWH)

Détecteur de présence passif-infrarouge pour montage en faux-plafond ; design plat ; découpe de montage 100 x 100 mm ; épaisseur du matériau jusqu'à 26 mm ; commutation automatique/semi-automatique, commande par bouton-poussoir ou commutateur avec détection automatique, mesure de lumière mixte 5 à 2 000 lx, 2 relais pour lumière et présence, tension de service 230 V; zone de détection carrée de 360°, personnes en déplacement 100 m2 (10 x 10 m) personnes assises 64 m2 (8 x 8 m) à une hauteur de montage de 3,5 m ; relais d'éclairage : 1 contact à fermeture 10 A, 2 300 VA, temporisation au déclenchement 10 s. à 20 min / brève impulsion, relais présence : 1 contact libre de potentiel, 60 W / 220 V CC ou 62 VA / 250 V CA au moins 0,5 mV / 10 mA, temporisation d'enclenchement 0 s. à 10 min / surveillance du local, temporisation au déclenchement 10 s. à 120 min, 6 réglages de base ou paramètres réglables à distance, paramètres lisibles, cadre de façade blanc 112 x 112 x 5 mm, profondeur d'encastrement 80 mm ; indice de protection IP 40

Installation et mise en service

Fabricant : thebenHTS

Type : PlanoCentro 101-EWH

N° de réf. : 2030102

Unité : ST

Accessoires

# Télécommande de gestion (SendoPro 868-A)

Pour la mise en service ou l'adaptation aux conditions d'utilisation pour l'installateur, en option. Guidage de l'utilisation par texte affiché. Transfert au détecteur de valeurs de réglage individuelles ou de groupes de paramètres complets. Appel et enregistrement de groupes de paramètres définis par l'utilisateur dans la mémoire interne ou la carte SD. Adapté pour tous les détecteurs de présence thebenHTS commandés à distance.

N° de réf. : 9070675

Télécommande utilisateur (SendoClic)

en option

N° de réf. : 9070690