Détecteur de présence, montage encastré dans les plafonds en béton, (PlanoCentro 101-UWH)

Détecteur de présence passif-infrarouge pour montage encastré dans les plafonds en béton ; design plat avec cadre d'encastrement en métal pour la fixation par vis dans les boîtiers d'encastrement  ou les plafonds en bois ; profondeur d'encastrement du boîtier d'encastrement 100 mm ; commutation automatique/semi-automatique, commande par bouton-poussoir ou commutateur avec détection automatique, mesure de lumière mixte 5 à 2 000 lx, 2 relais pour lumière et présence, tension de service 230 V; zone de détection carrée de 360°, personnes en déplacement 100 m2 (10 x 10 m) personnes assises 64 m2 (8 x 8 m) à une hauteur de montage de 3,5 m ; relais d'éclairage : 1 contact à fermeture 10 A, 2 300 VA, temporisation au déclenchement 10 s. à 20 min / brève impulsion, relais présence : 1 contact libre de potentiel, 60 W / 220 V CC ou 62 VA / 250 V CA au moins 0,5 mV / 10 mA, temporisation d'enclenchement 0 s. à 10 min / surveillance du local, temporisation au déclenchement 10 s. à 120 min, 6 réglages de base ou paramètres réglables à distance, paramètres lisibles, cadre de façade blanc 123 x 123 x 6 mm, profondeur d'encastrement 90 mm ; indice de protection IP 40

Installation et mise en service

Fabricant : thebenHTS

Type : PlanoCentro 101-UWH

N° de réf. : 2030202

Unité : ST

Accessoires

# Boîte de dérivation encastrée

Kaiser 115 x 115 x 100 mm, 1298-07

N° de réf. : 9070689

# Télécommande de gestion (SendoPro 868-A)

Pour la mise en service ou l'adaptation aux conditions d'utilisation pour l'installateur. Guidage de l'utilisation par texte affiché. Transfert au détecteur de valeurs de réglage individuelles ou de groupes de paramètres complets. Appel et enregistrement de groupes de paramètres définis par l'utilisateur dans la mémoire interne ou la carte SD. Adapté pour tous les détecteurs de présence thebenHTS commandés à distance.

N° de réf. : 9070675

Télécommande utilisateur (SendoClic)

N° de réf. (option) : 9070515