# Textes de soumission

# Détecteur de présence LON à montage mural PresenceLight 180 PLLON WH / BK / SR

Détecteur de présence (PIR) à monter au mur ; zone de détection carrée de 180°, personnes en déplacement 100m2 (radial 8 m) personnes assises 25m2 (7 x 3,5 m) à hauteur de montage de 2.2 m;

Commande d’éclairage totalement automatisée ; fonctionnement commutable mode Automatique ou Semi-automatique; commande par bouton-poussoir ; mesure de lumière mixte 5-2000 lx ;

Topologie LON FTT, tension de service 24 V CA / CC ;

2 x Constant Light Controller #3050 indépendants pour la commande de deux groupes de luminaires, commutation ou régulation à la lumière constante avec fonction de veille, valeur de consigne de luminosité réglable avec la variable du réseau ;

3 x Occupancy Controller #3071 pour la commande du Constant Light Controller ou pour une utilisation comme canaux de présence, temporisation au déclenchement 10 s – 100 min, temporisation à l'extinction 0 s – 30 min ;

Light Sensor #1010 ; calibré;

Occupancy Sensor #1060 ;

Scene Panel #3250 utilisable avec la télécommande utilisateur SendoClic ;

Scene Controller #3251 ;

Montage en parallèle de plusieurs détecteurs de présence sans modules logiques, plug-in pour un réglage confortable des paramètres et de la fonctionnalité, paramétrage et consultation des paramètres réglés à distance ;

Indice de protection IP 40 à l'état monté, face avant en matière isolante blanche 86x 86x27 mm, plaque de fixation 70x70 mm, profondeur d’encastrement de 38 mm.

Fabricant: thebenHTS

Type: PresenceLight 180 PLLON

Bestell-Nr.:	200 9 150 (PresenceLight 180 PLLON, blanc, similaire à RAL 9010)

200 9 151 (PresenceLight 180 PLLON, noir, similaire à RAL 9005)

200 9 152 (PresenceLight 180 PLLON, argent, similaire à RAL 9006)

Unité: ST

Accessoires

Télécommande de gestion « SendoPro 868-A »

En option, pour la mise en service ou l'adaptation aux conditions d'utilisation pour l'installateur.

Guidage de l'utilisation par texte affiché. Transfert au détecteur de valeurs de réglage individuelles ou de groupes de paramètres complets. Adapté pour tous les détecteurs de présence thebenHTS commandés à distance.

N° de réf. : 9070675

Télécommande utilisateur « SendoClic »

En option

N° de réf. : 9070690

Cadre apparent PresenceLight 40WH

N° de réf. : 9070606

Grille de protection “QuickSafe”

N° de réf. : 9070531