Détecteur de mouvements à 2 canaux KNX pour montage au plafond (SPHINX 332 S KNX)

Détecteur de mouvements avec régulation à lumière constante pour montage au plafond, avec boîtier de montage plat et discret. Commande d’éclairage MARCHE/ARRÊT en fonction de la luminosité et du mouvement ou uniquement en fonction du mouvement. Régulation à lumière constante permanente ou en fonction du mouvement. Champ de surveillance diamètre 7 m avec hauteur de montage 2,8 m, plage de luminosité de 0 - 700 Lux réglable (avec facteur de correction jusqu’à 5 600 Lux), modification de la valeur de consigne de luminosité par pression longue sur la touche (teach-in). Temporisation au déclenchement réglable de 1 s – 120 min, fonctions : Éclairage MARCHE/ARRÊT, volet roulant/store vénitien MONTER/DESCENDRE, fonctions de temporisation, blocage du détecteur de mouvements, valeurs de variation, variation +/-, fonction maître/esclave. Tension d'alimentation : bus.

Livraison, montage, raccordement et réglage prêt à l'emploi

...

Fabricant : Theben

Type : SPHINX 332 S KNX

N° de réf. : 1079216

# Unité : ST