# Texte de soumission pour détecteur de mouvement

# Détecteur de mouvement theMova S360 KNX AP WH / GR

Détecteur de mouvement passif à infrarouge pour montage au plafond en saillie ; commande automatique en fonction du mouvement et de la luminosité pour l'éclairage et CVC ; zone de détection : ronde, 360°, personnes en mouvement jusqu'à 64 m2 (Ø 9 m), hauteur de montage jusqu'à 4 m ;

mesure de lumière mixte appropriée pour les lampes fluorescentes (FL/PL/ESL), à halogène, à incandescence et LED ;

Consommation énergétique env. 8 mA / 9 mA avec LED allumée ; indice de protection IP 54, température de service -15 °C à +50 °C ;

1 canal Lumière C1, mode de commutation ; fonctionnement commutable en mode automatique ou semi-automatique ; valeur de commutation de la luminosité réglable en lux via les paramètres, l'objet ou la télécommande ; apprentissage de la valeur de commutation ou de consigne de la luminosité ; réduction de la temporisation à l'extinction en cas de présence non prolongée (présence brève) ; commande manuelle forcée via le télégramme ou la télécommande ;

1 canal Présence C4, temporisation à l'enclenchement et temporisation à l'extinction réglable ;

objets de verrouillage séparés pour canal Lumière et canal Présence ; détection et envoi de la luminosité actuelle ; sensibilité réglable ; mode test pour vérification du fonctionnement et de la zone de détection ; extension de la zone de détection par montage en parallèle (maître/esclave ou maître/maître) ; paramétrage avec télécommande.

Fabricant :	thebenHTS

Type : 		theMova S360 KNX AP..

N° de réf. :	1039550 (theMova S360 KNX AP WH, blanc)

1039551 (theMova S360 KNX AP GR, gris)

Unité : ST

### Accessoires

### Télécommande de gestion « SendoPro 868-A »

En option

Pour la mise en service ou l'adaptation aux conditions d'utilisation pour l'installateur.

Guidage de l'utilisation par texte affiché. Transfert au détecteur de valeurs de réglage individuelles ou de groupes de paramètres complets. Adapté pour tous les détecteurs de présence et de mouvement thebenHTS commandés à distance.

N° de réf. : 9070675

### Télécommande de service « theSenda P »

En option

N° de réf. : 9070910

### Télécommande utilisateur « theSenda S »

En option

N° de réf. : 9070911