Sensore CO2 con interruttore e uscite analogiche (AMUN 716 R)

Sensore CO2 per montaggio a parete; range di misurazione 0-2000 ppm CO 2; allarme visivo per la concentrazione di CO2 tramite 3 LED (lampeggianti), selettore per modalità manuale o automatica, comandato da 2 uscite di commutazione per regolazione a 2 livelli con valori soglia impostabili, 3 uscite 0...10 V per CO2, temperatura e umidità relativa, tensione d'esercizio 24 VDC SELV, contenitore a parete bianco 97 x 94 x 30 mm, adatto a scatola a incasso.

Accessori:

Alimentatore per montaggio a incasso 24 V /12 W

Codice articolo  907 0 494

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: AMUN 716 R

Cod.art. : 7160101

Unità: PZ

28.2.2011

28.2.2011