Interruttore crepuscolare per installazione in serie, 2 MODULI

, 2-50.000 lux, con sensore di luminosità AD INCASSO

Interruttore crepuscolare per installazione su barra DIN ; larghezza 35 mm; sensore di luminosità ad incasso (IP 65);

cavo di collegamento di 1,5 m; 5 campi di luminosità: 2 - 50.000 lux; ritardo ON/OFF 0-20 min.; tasto test, ON/OFF permanente; display a LED senza ritardo; morsetti a innesto DuoFix; tasto test; commutazione a carico nullo; 1 contatto di commutazione 16AX/250V~ con display a LED; copertura trasparente piombabile

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: LUNA 110 EL

Cod.art. : 1100200

Unità: PZ

Accessori:

Calotta coprimorsetti

Cod.art. : 907 0 064

23.2.2011