Interruttore crepuscolare, 3 MODULI  2-2.000 lux, programma settimanale digitale, con sensore di luminosità A PARETE

Interruttore crepuscolare per installazione su barra DIN ; larghezza 35 mm; sensore di luminosità a parete (IP 55); impostazione analogica del campo di luminosità: 2 – 2 000 lux; ritardo ON/OFF 0 - 59 min.; guida testuale per l'operatore e display retroilluminato; programma settimanale; interfaccia scheda di memoria/PC; ON/OFF permanente; display a LED senza ritardo; morsetti a innesto DuoFix; codifica PIN; riserva di carica di 10 anni; commutazione a carico nullo; contatto di commutazione 16A/250V~; copertura trasparente piombabile

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: LUNA 120 TOP2 AL

Cod.art. : 1200100

Unità: PZ

Accessori:

Calotta coprimorsetti

Cod.art. : 907 0 050

Set di programmazione OBELISK top2

Scheda di memoria, adattatore a spina USB, software

Per Windows 2000/XP/Vista

Cod.art. : 907 0 409

Scheda di memoria OBELISK top2 singola

Cod.art. : 907 0 404

23.2.2011