Dispositivo centrale di visualizzazione, controllo e comando per sistema LUXOR (LUXOR 426)

Display con multifunzione con design in vetro ultrapiatto; montaggio a incasso; pannello 128 x 93 x 15 mm; colore bianco; display con 6 diverse pagine visualizzate illuminate da 8 righe; visualizzazione dell'ora, del giorno della settimana, della data e delle funzioni di gestione centralizzata e automatiche; visualizzazione di dati meteo correnti e valori min./max. in combinazione con LUXOR 411 e 412; display retroilluminato; selezione pagina preferiti da 6 pagine; commutatore orario a 8 canali, in combinazione con un cronotermostato RAMSES per la diminuzione della temperatura del riscaldamento. Programmi giornaliero e settimanale; commutazione manuale sull'apparecchio per funzioni di gestione centralizzata e funzioni gruppo, nonché funzionamento manuale e automatico; programmi giornaliero e settimanale; programma astronomico (in base all'alba e al tramonto); tempi di commutazione a programmazione libera e tempi astronomici preprogrammati; impostazione offset +- 120 min.; immissione della posizione geografica con elenco di città; possibilità di connessione individuale dei canali del timer alle uscite; posizionamento temporizzato degli attuatori in combinazione con LUXOR 408/409 e trasmissione dei valori di regolazione in valori percentuali a LUXOR 405; tempi di blocco per sopprimere segnali di luminosità o crepuscolo del modulo sensore LUXOR 411; tempi di blocco astronomici per spostare l'orario di apertura e chiusura di tapparelle/tende avvolgibili; commutazione automatica orario estivo/invernale; codifica PIN; collegamento COM e collegamento 230V~.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: LUXOR 426

Cod.art. : 4260000

Unità: PZ

25.2.2011