Microcontrollore DC, 8 ingressi, 6 uscite (PHARAO-II 15 (DC))

Microcontrollore per installazione su barra DIN ; fissaggio rapido o montaggio a parete; larghezza 125 mm; 34 diversi blocchi di funzioni integrati che possono essere utilizzati fino a max. 200 volte l'uno; programmazione direttamente sull'apparecchio o tramite il comodo software; protezione password a 3 livelli; controllo e azione a distanza mediante modem/modem GSM; trasmissione di SMS; funzione e-mail o fax; possibilità di ampliamento tramite moduli con 4 uscite o ingressi.

Blocchi di funzioni: funzioni logiche, BOOLEAN, ripristino impostazione, ritardo, formatore di impulsi, valutazione fronte, temporizzatore, relè impulso di corrente, contaore di funzionamento, contatore, contatore reversibile e irreversibile, comparatore, orologio in tempo reale, convertitore di segnale (GAIN), display (4 righe da 12 caratteri per dati o commenti), confronto di intervallo, trigger di Schmitt (regolatore a 2 punti), PWM, commutazione in base alla frequenza, GSM/SMS, generatore casuale, funzione SHIFT, addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, equazione funzionale aritmetica. Campo display LCD con guida per l'utente in testo chiaro.  Display degli stati di commutazione degli ingressi/delle uscite e funzione MMI. Tensione d'esercizio 24V DC, 8 ingressi analogici/digitali a scelta, 6 uscite relè da 8A/250V~, 5 uscite relè da 2A/250V~.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: PHARAO-II 15 (DC)

Cod.art. : 5759015

Unità: PZ

25.2.2011