# Testo d’appalto per rivelatori di presenza

# Rivelatore di presenza LON per montaggio a soffitto PlanoCentro EWH PCLON / EBK PCLON / ESR PCLON

Rivelatore di presenza a infrarossi passivi (PIR) per montaggio nel controsoffitto; area di rilevamento quadrata 360°, in movimento 100 m2 (10 x 10 m) a sedere 64 m2 (8 x 8 m) con altezza di montaggio di 3,5 m;

Comando automatico in funzione della presenza e luminosità per illuminazione e HVAC;

Commutazione o regolazione luce costante; funzionamento commutabile tra completamente automatico o semiautomatico;

Misurazione in luce mista tripla ca. 10 – 2000 Lux;

Topologia LON FTT, tensione d'esercizio: 24 V AC / DC;

2 x Constant Light Controller indipendenti #3050 per il comando di due gruppi di illuminazione, commutazione o regolazione luce costante con funzionalità standby, valore di luminosità predefinito con variabile di rete impostabile;

3 x Occupancy Controller # 3071 per il comando dei Controllori di Luminosità Costante (Constant Light Controller) o per l'utilizzo come canali di presenza, ritardo allo spegnimento 10 sec. - 100 min., ritardo all'inserimento 0 sec. - 30 min.;

3 x Light Sensor #1010, calibrabili singolarmente, misurazione luce selezionabile;

Occupancy Sensor #1060;

Scene Panel #3250 utilizzabile con il telecomando utente SendoClic;

Scene Controller #3251;

Collegamento in parallelo di più rivelatori di presenza senza moduli logici, plug-in per impostazione comoda dei parametri e funzionalità, parametrizzazione remota e lettura dei parametri impostati;

Dima di foratura 100 x 100 mm, cornice di copertura bianco (EWH), nero (EBK), argento (ESR) 112 x 112 x 5 mm, modificabile in base a forma, colore e materiale; tipo di protezione IP 40 nello stato montato

Prodotto: ThebenHTS

Tipo: PlanoCentro E.. PCLON

N. d'ordine:	206 9 102 (PlanoCentro EWH PCLON, bianco, simile a RAL 9010)

206 9 103 (PlanoCentro EBK PCLON, nero, simile a RAL 9005)

206 9 104 (PlanoCentro ESR PCLON, argento, simile a RAL 9006)

Unità: ST

### Accessori

### Telecomando di gestione "SendoPro 868-A"

Opzionale, per la messa in funzione o l'adattamento alle condizioni d'impiego per l'installatore.

Guida testuale per l'operatore sul display. Possibilità di trasmissione di singoli valori di regolazione o di interi set di parametri al rivelatore. Adatto a tutti i rivelatori di presenza ThebenHTS impostabili a distanza.

N. d'ordine: 9070675

### Telecomando utente "SendoClic"

Opzionale

N. d'ordine: 9070690

### Set di montaggio PlanoSet RQ

Opzionale

Scatola di montaggio per un montaggio semplice e veloce nel controsoffitto composta da scatola di montaggio tonda PlanoFix E con diametro 126 mm, cornice di copertura PlanoCover 142 x 142 mm e pezzi di montaggio;

Tipo: PlanoSet RQ E..

N. d'ordine:	907 0 736 (PlanoSet RQ EWH, bianco, simile a RAL 9010)

907 0 737 (PlanoSet RQ EBK, nero, simile a RAL 9005)

907 0 738 (PlanoSet RQ ESR, argento, simile a RAL 9006)

### Set di montaggio PlanoSet RR

Opzionale

Scatola di montaggio per un montaggio semplice e veloce nel controsoffitto composta da scatola di montaggio tonda PlanoFix E con diametro 126 mm, cornice di copertura PlanoCover con diametro di 172 mm e pezzi di montaggio;

Tipo: PlanoSet RR E..

N. d'ordine:	907 0 740 (PlanoSet RR EWH, bianco, simile a RAL 9010)

907 0 741 (PlanoSet RR EBK, nero, simile a RAL 9005)

907 0 742 (PlanoSet RR ESR, argento, simile a RAL 9006)