# Testo d’appalto per rivelatori di presenza

# Rivelatore di presenza LON per montaggio a soffitto PlanoCentro UWH PCLON / UBK PCLON / USR PCLON

Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a incasso/a vista; design piatto, con telaio di montaggio in metallo per fissaggio a vite in scatola a incasso/a vista per solai in calcestruzzo, gesso o legno; area di rilevamento quadrata 360°, in movimento 100 m2 (10 x 10 m), a sedere 64 m2 (8 x 8 m) con un'altezza di montaggio di 3,5 m;

Comando automatico in funzione della presenza e luminosità per illuminazione e HVAC;

Commutazione o regolazione luce costante; funzionamento commutabile tra completamente automatico o semiautomatico;

Misurazione in luce mista tripla ca. 10 – 2000 Lux;

Topologia LON FTT, tensione d'esercizio: 24 V AC / DC;

2 x Constant Light Controller indipendenti #3050 per il comando di due gruppi di illuminazione, commutazione o regolazione luce costante con funzionalità standby, valore di luminosità predefinito con variabile di rete impostabile;

3 x Occupancy Controller # 3071 per il comando dei Controllori di Luminosità Costante (Constant Light Controller) o per l'utilizzo come canali di presenza, ritardo allo spegnimento 10 sec. - 100 min., ritardo all'inserimento 0 sec. - 30 min.;

3 x Light Sensor #1010, calibrabili singolarmente, misurazione luce selezionabile;

Occupancy Sensor #1060;

Scene Panel #3250 utilizzabile con il telecomando utente SendoClic;

Scene Controller #3251;

Collegamento in parallelo di più rivelatori di presenza senza moduli logici, plug-in per impostazione comoda dei parametri e funzionalità, parametrizzazione remota e lettura dei parametri impostati, cornice di copertura bianco (UWH), nero (UBK), argento (USR) 123 x 123 x 5 mm, modificabile in base a forma, colore e materiale; tipo di protezione IP 40 nello stato montato

Prodotto: ThebenHTS

Tipo: PlanoCentro U.. PCLON

N. d'ordine:	206 9 202 (PlanoCentro UWH PCLON, bianco, simile a RAL 9010)

206 9 203 (PlanoCentro UBK PCLON, nero, simile a RAL 9005)

206 9 204 (PlanoCentro USR PCLON, argento, simile a RAL 9006)

Unità: ST

### Accessori

### Telecomando di gestione "SendoPro 868-A"

Opzionale, per la messa in funzione o l'adattamento alle condizioni d'impiego per l'installatore.

Guida testuale per l'operatore sul display. Possibilità di trasmissione di singoli valori di regolazione o di interi set di parametri al rivelatore. Adatto a tutti i rivelatori di presenza ThebenHTS impostabili a distanza.

N. d'ordine: 9070675

### Telecomando utente "SendoClic"

Opzionale

N. d'ordine: 9070690

### Scatola a incasso, 115 x 115 x 100 mm

Scatola di derivazione a incasso Agro/Kaiser 9908.01

N. d'ordine: 9070689