Rilevatore di presenza, montaggio a incasso in soffitti in calcestruzzo, max. 9 x 9 m per un'altezza di 3m (PlanoCentro 101-UWH)

Rilevatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a incasso in soffitti  in calcestruzzo;

design piatto, con telaio di montaggio in metallo per fissaggio a vite in scatola a incasso per solaio in calcestruzzo; profondità d'incasso scatola a incasso 100 mm; funzionamento automatico/semiautomatico commutabile, comando mediante pulsante o interruttore con riconoscimento automatico, misurazione in luce mista 5-2000 lx, 2 relè per luce e presenza;

tensione d'esercizio 230 V; range di rilevamento quadrato 360° 9 x 9 m per persone in movimento (per un'altezza di montaggio di 3 m), 7 x 7 m per persone sedute (per un'altezza di montaggio di 3 m); relè luce: 1 contatto di chiusura 10 A, 2300 VA, ritardo di spegnimento 10 sec. ... 60 min. / impulso breve, relè presenza: 1 contatto di chiusura a potenziale zero, 60 W /220 V DC  o 62 VA/ 250V AC almeno 0,5mV/10mA, ritardo di accensione 0 sec. ...10 min. / sorveglianza locale, ritardo di spegnimento 10 sec. ...120 min., 6 impostazioni di base o parametri telecomandati, parametri trasferibili, mascherina frontale bianca 123 x 123 x 6 mm, profondità d'incasso apparecchio 90 mm; tipo di protezione IP 40

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: ThebenHTS

Modello: PlanoCentro 101-UWH

Cod.art. : 2030202

Unità: PZ

Accessori

# Scatola di derivazione a incasso

Kaiser 115 x 115 x 100 mm, 1298-07

Cod.art.: 9070689

# Telecomando di gestione (SendoPro 868-A)

Per la messa in funzione o adattamento a condizioni d'impiego per l'installatore. Guida testuale per l'operatore sul display.

Possibilità di trasmissione di singoli valori di regolazione o di interi set di parametri al segnalatore. Possibilità di richiamo e memorizzazione di set di parametri definiti dall'utente nella memoria interna o su scheda SD separata.

Adatto per tutti i segnalatori di presenza ThebenHTS telecomandabili.

Cod.art: 9070675

Telecomando utente (SendoClic) opzionale

Cod.art: 9070515

25.2.2011