Cronotermostato con radiocomando, 7 giorni, ricevitore a vista (RAMSES 813 top2 HF Set A)

Cronotermostato ambiente digitale con radiocomando dal design elegante; manopola per la selezione della temperatura; la riga di testo sul display guida l'operatore passo a passo nella programmazione; 3 programmi base modificabili individualmente per famiglie, single, lavoratori a turni ecc.;

24 tempi di commutazione programmabili con max. 4 livelli di temperatura per programma; campi d'impostazione +10 °C– +30 °, protezione antigelo +6 °C– +10 °C; programma Party/ECO con limite temporale; programma vacanze con diminuzione della temperatura o impostazione di fasi di riscaldamento in base alla data (case vacanza); funzione di protezione pompa; blocco tasti; alimentato da 2 batterie alcaline mignon da 1,5 V, indicazione della necessità di sostituire la batteria. Colore del contenitore: bianco. I comandi di commutazione codificati vengono inviati via radio (868MHz) a un ricevitore alimentato dalla rete ad es. nel locale caldaia. Contenitore per montaggio a parete inclusa calotta coprimorsetti. Portata segnale  ca. 25-30m; con indicatore di livello HF. Trasmettitore e ricevitore precodificati in fabbrica.

Ricevitore con 1 contatto di chiusura 16 A/250 V~.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: RAMSES 813 TOP2 HF SET A

Cod.art. : 8139503

Unità: PZ

28.2.2011