Cronotermostato con radiocomando, 7 giorni, 2 regolazioni a zona

(RAMSES 833 top2 HF Set 2)

2 termostati ambiente digitali con radiocomando dal design elegante; manopola per la selezione della temperatura; la riga di testo sul display retroilluminato guida l'operatore passo a passo nella programmazione;

3 programmi base modificabili individualmente per famiglie, single, lavoratori a turni ecc.; 42 tempi di commutazione programmabili con max. 5 livelli di temperatura; campi d'impostazione +10 °C– +30 °, protezione antigelo +6 °C– +10 °C; programma Party/ECO con limite temporale; programma vacanze con diminuzione della temperatura o impostazione di fasi di riscaldamento in base alla data (case vacanza); ingresso esterno per rilevatore di presenza; sensore a pavimento, contatto finestra o comando telefonico; funzione di protezione pompa; blocco tasti; alimentato da 2 batterie alcaline mignon da 1,5 V, indicazione della necessità di sostituire la batteria. Colore del contenitore: bianco.

I comandi di commutazione codificati vengono inviati via radio (868MHz) a un ricevitore a 2 canali alimentato dalla rete ad es. nel locale caldaia. Contenitore per montaggio a parete incluso. Calotta coprimorsetti o installazione su barra DIN  5moduli. Portata HF ca. 25-30m; con indicatore di livello HF. Trasmettitore e ricevitore precodificati in fabbrica.

Ricevitore con 2 contatti di commutazione, ognuno da 6 A/250 V~.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: RAMSES 833 TOP2 HF SET 2

Cod.art. : 8339502

Unità: PZ

28.2.2011