Attuatore di commutazione KNX a 4 canali, apparecchio base (RMG 4 I KNX)

Attuatore di commutazione KNX a 4 canali carico C con uscite relè per 4 canali di commutazione; possibilità di ampliamento con RME 4I fino a 12 canali; alloggiamento per installazione in serie; larghezza 72 mm; l'apparecchio base e l'accoppiamento bus sono separabili meccanicamente e possono essere sostituiti in modo indipendente l'uno dall'altro. Indicazione stato di commutazione a LED per ogni canale; interruttore manuale con indicazione dello stato (anche senza tensione bus); collegamenti, tipo di contatto (di apertura/chiusura) e partecipazione a comandi centrali come ON permanente, OFF permanente, inserimento centralizzato e memorizzazione/richiamo scena; funzioni di commutazione: ON/OFF, impulso, ritardo ON/OFF, luce scale con preavviso secondo DIN 18015-2; collegamenti logici: bloccare, AND, sbloccare, OR; oggetto di indicazione di stato per ogni canale, oggetti centralizzati con e senza priorità, richiamo e memorizzazione di scene (oggetto); oggetto di scena per ogni canale; potenza di commutazione: 16(10)A/250V~

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: RMG 4 I KNX

Cod.art. : 4930210

Unità: PZ

25.2.2011