# Testo d'appalto per sensori di movimento

# Sensore di movimento theMova S360 KNX WH / GR

Sensore di movimento a infrarossi passivi per montaggio a soffitto a vista; comando automatico in funzione del movimento e della luminosità per l'illuminazione e RCV; range di rilevamento rotondo 360°, in movimento fino a 64 m2 (Ø 9 m), altezza di montaggio fino a 4 m;

Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED;

Consumo energetico ca. 8 mA / 9 mA con LED on; tipo di protezione IP 54; temperatura di esercizio da -15  a +50 C;

1 canale luce C1,; commutazione; funzionamento automatico o semiautomatico; valore di commutazione luminosità o del valore programmato impostabile in Lux tramite parametro, oggetto o telecomando; Teach-in del valore di commutazione della luminosità; abbreviazione del tempo di coda con presenza breve (presenza breve tempo); forzatura manuale tramite telegramma o telecomando;

1 canale presenza C4, possibilità di impostare ritardo di inserimento e tempo di coda presenza;

Oggetti di blocco separati per il canale luce e presenza; rilevamento e invio della luminosità attuale; sensibilità impostabile; modalità di test per il controllo della funzione e del range di rilevamento; ampliamento del range di rilevamento attraverso il collegamento in parallelo di più rilevatori di movimento (master-slave o master-master); parametrizzabile a distanza con il telecomando;

Prodotto: 	ThebenHTS

Tipo: 		theMova S360 KNX AP..

N. d'ordine:	1039550 (theMova S360 KNX AP WH, bianco)

1039551 (theMova S360 KNX AP GR, grigio)

Unità: ST

### Accessori

### Telecomando di gestione "SendoPro 868-A"

Opzionale

Per la messa in funzione o l'adattamento a condizioni d'impiego per l'installatore.

Guida testuale per l'operatore sul display. Possibilità di trasmissione di singoli valori di regolazione o di interi set di parametri al rilevatore. Adatto a tutti i rilevatori di presenza e di movimento ThebenHTS impostabili a distanza.

N. d'ordine: 9070675

### Telecomando di assistenza "theSenda P"

Opzionale

N. d'ordine: 9070910

### Telecomando utente "theSenda S"

Opzionale

N. d'ordine: 9070911